深圳航空有限责任公司

| 发文单位：深圳航空有限责任公司物资采购中心 | Tel: 0755-23164871 Fax: 0755-27777255 |
| --- | --- |

| 收文单位： 收 信 人： | Tel: Fax: Email： 日期： 2018 年 月 日 页数： （包括此页在内） |
| --- | --- |

招标邀请函

尊敬的先生/女士：

深圳航空有限责任公司拟就以下项目进行  公开  招标：

深航2018年低端存储扩容      项目，实施地点在深圳航空有限责任公司基地，兹邀请贵公司就该项目进行密封投标。项目详情和招标要求见后附材料。

一、对本项目有任何疑问的，均可在2018年9月12日前进行书面咨询，定于2018年       9月12日在深航128会议室答疑。

二、贵公司的投标文件应在 2018年9月26日北京时间 9：30    （投标截止日期）前送达以下地址，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受，从此日起，贵公司的投标文件应保持30天的有效期。

三、兹定于 2018年9月26日北京时间 9:30 在深圳航空有限责任公司行政楼128会议室组织开标。开标时需贵公司人员参与讲标，贵公司参与现场讲标人员不得超过3人。

联系部门：深圳航空有限责任公司物资采购中心

联系人： 朱文君

联系地址：深圳宝安国际机场深圳航空有限责任公司基地行政楼128室 (邮编:518128)

传真：+86 755 27777255

电话：+86 755 23164871

Email：A22491@shenzhenair.com

此致!

深圳航空有限责任公司

深圳航空有限责任公司

2018年低端存储扩容项目

招标文件

编制单位：	深圳航空有限责任公司

地    址：	广东省深圳市宝安国际机场航站四路2033号

邮    码：	518128

电    话：	0755-23164871

传    真：	0755-27777255

E-mail  ：A22491@shenzhenair.com

编制日期：	  2018  年 8 月

目录

第一部分 投标方须知	1

一、项目概要及要求	1

二、项目报名条件及判定标准	1

三、投标方须知	2

四、投标文件编制要求	7

五、投标报价要求	9

六、招标与评标须知	9

七、招标纪律	10

八、中标与合同签订	10

第二部分 项目招标需求	11

一、项目背景	11

二、项目内容	11

三、项目时间要求及工程实施地点	12

四、项目建设（验收）标准及相关要求	12

五、投标注意事项	12

六、售后服务要求	14

七、项目实施团队需求	17

八、合同方式	18

第三部分 部分合同条款	18

一、	合同类型及合同文件组成	18

二、	建设团队、通知方式及责任约定	22

三、	项目管理与责任约定	23

四、	服务要求	24

五、	项目工期约定	25

六、	合同价款支付、调整及结算说明	25

七、	投标行为诚信要求	27

第四部分 附件	27

投标方承诺书	27

投标方关于资格的声明函	28

报价表前言	29

投标报价表格式	32

差异表	33

法人代表授权书	34

编号： SZAZB18071

深圳航空有限责任公司

2018年低端存储扩容项目

招标文件

深圳航空有限责任公司（招标方），诚邀合格投标方参与深航   2018年低端存储扩容项目的招标。

第一部分 投标方须知

# 一、项目概要及要求

存储是将大量磁盘通过最优的控制调度算法进行协同工作，为信息系统提供大容量、高性能和高可靠的数据存取服务的IT设备。

深航东区数据中心2016年投入使用，作为数据中心必备的存储设备，一直使用2016年购入的NAS Isilon X210存储。根据2018年公司信息系统建设规划，NAS存储剩余容量已无法满足新增信息系统对存储容量的需求。

本项目最高限价为人民币45万元。

# 二、项目报名条件及判定标准

1、投标方在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，注册资金不少于500万元，以含有注册资金信息的工商营业执照为准（提供营业执照复印件，并加盖公章），如工商营业执照无注册资金信息，则还须提供含有网址地址连接和公司注册资金信息的网站截图，截图要求加盖投标单位的公章，公章名称要求同投标单位名称完全一致。

2、须具有EMC原厂家授权的代理资质，提供代理证书复印件，并加盖公章。

3、投标方须具备EMC存储实施经验，提供一个自2015年5月1日以来所投EMC存储设备，金额在45万(含)以上的有效合同，证明材料包括：合同复印件（必须包括合同首页、总金额页、相关建设内容的合同清单和签字盖章页）。

4、至少提供一名EMC原厂认证工程师资质，提供证书复印件，并加盖公章。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

6、不在深圳航空有限责任公司供应商黑名单之列。

# 三、投标方须知

- 名词解释

招标方：发布项目建设邀约的主体责任人（法人）。本招标文件中的招标方即为深圳航空有限责任公司。

投标方：本着诚信的宗旨，同意在公开、公平和公正的原则下竞争招标方发布的工程项目建设，并具备项目建设要求及能力的友商。

有效合同证明材料：包含有效合同首页、总金额页、建设内容、合同清单和签字（盖章）页。签字（盖章）页须同时具有甲乙双方的盖章。建设内容必须与本项目建设的主体内容相同，或者包含本项目建设的主体内容。有效合同证明材料中项目建设主体内容的金额不低于招标项目的预算金额。不符合以上要求或模糊不清的证明材料视为无效合同证明材料。

原厂售后服务承诺函：指项目的主要材料设备厂家针对招标方本项目所做出的关于产品来源、品质、售后服务等级等方面的承诺书面文件。售后服务承诺函包含但不限于如下内容：所投项目名称、主要材料设备的详细名称及数量清单、服务等级及内容简单描述、服务有效时间。

现场答辩：指在评标环节过程中评标专家对投标方负责本项目实施的项目经理及技术负责人的个人资历、相关管理能力等进行综合考察的过程。考察重点主要在以往的项目管理经验、对本项目管理的重点和难点的理解、项目经理的沟通能力、协调能力等多个方面。

社保证明文件：指投标方为本项目配置的项目经理和（或）技术负责人、在本次投标活动中建设团队成员的社会保险证明文件。（1、如提交社保证明人员在投标方公司缴纳社保，则须提供一年以上（从开标日期计算）连续缴纳记录的社保缴纳清单，社保清单上单位名称必须与投标方名称完全一致，以当地所辖社保局盖章的社保清单原件为准，电子证明文件须具有当地社保局的授权码。2、如提交社保证明人员不在投标方公司缴纳社保，而在人力资源服务机构投保，则须由该人力资源服务机构提供相应人员一年以上（从开标日期计算）连续缴纳记录的社保缴纳清单，同时投标方须提供相应人员的社保缴纳委托证明文件（如完整的委托合同原件）以及人力资源服务机构营业执照复印件。社保清单上单位名称必须与受委托人力资源服务机构名称完全一致。社保缴纳委托证明文件须包含委托方、受委托方以及相应人员名单信息。社保清单以当地所辖社保局盖章的社保清单原件为准，电子证明文件须具有当地社保局的授权码。）

项目初验：项目主体建设完成，项目的各产品（包括系统和设备）全部安装完毕后，各系统和设备能够正常使用，并初步具备验收条件，由中标方、招标方对上述各产品的连通性和稳定性进行初步测试和检验的过程或阶段。

项目终验：项目建设内容全部完成，项目初验合格，并且项目的各产品（包括系统和设备）在试运行期间（如无特殊时间约定，本时间窗口约定为一个月）功能及性能稳定，达到或超过设计目标。

系统集成资质：指中华人民共和国工业与信息化部或中国电子信息行业联合会颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》，并且该证书在开标当日有效。

智能化建设资质：指中华人民共和国住房和城乡建设部（厅）颁发的《建筑智能化工程设计与施工资质证书》或《电子与智能化工程专业承包资质证书》，并且该证书在开标当日有效。

安防设计与施工资质：指投标方所在的省（省级同级单位）公安厅颁发的省级安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，并且该证书在开标当日有效，或广东省安全技术防范系统省外单位设计、施工、维修资格备案证。

代理资质：项目的主要设备材料厂家颁发给投标企业代理其产品（需包含其所投产品）的资格证明文件。

体系认证证书：指投标方获得ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理体系认证证书，并且该证书在开标当日有效。

建造师：指中华人民共和国住房和城乡建设部签发的具备专业方向及项目管理能力的合格专业技术人员。

信息系统集成项目经理：指中华人民共和国工业与信息化部认证的具有一定资格的专业项目管理人员。

工程师：指掌握网络技术或系统架构理论知识和操作技能的专业技术人员。

发票：指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。投标方必须提供合法合规的发票。本招标文件发票类型指定为(增值税专用发票，税率为16%、□增值税专用发票，税率为6%、□增值税专用发票，税率为3%）。

（二）投标方投标资格证明文件包括如下材料且需要单独密封提交（附件二放于资格证明文件首页，所有资料须加盖公司公章）：

*1、工商营业执照复印件，如工商营业执照无注册资金信息，则还须提供含有官网地址链接和公司注册资金信息的网站截图；

*2、法定代表人身份证复印件；

*3、投标方代表授权委托书，被授权人身份证复印件；

*4、报名条件中要求的相关实施案例的有效合同证明材料复印件（开标现场验完整原件）；

*5、报名条件中要求的相关资质证书复印件；

*6、报名条件要求的项目经理或本项目需要配置的项目技术负责人、项目建设团队核心成员、参与加分项考核的工程师（技术员）资格证书复印件、有效的社保证明文件以及相应身份证复印件；

*7、资格证明文件内容顺序须严格按以上顺序要求提供，同时须具有单独的目录清单、相应材料及位置说明。

以上带*号的为必须提供的资料，提供不全或不满足要求者不能参与投标。

需要提供原件的资料名称：合同完整版（缺页视为无效文件）、被授权人身份证原件、个人资格和能力证明文件（不含原厂授权证明文件）。

可提供原件或在线验证的资格证明文件名称：工商营业执照、企业资格证明文件（不含原厂授权的代理类型资格证明文件）、社保证明文件、设备供应商（原厂）提供的公司各类代理资格或个人技术能力证明文件，同时开标现场在线查验。

提供复印件文件名称：所有的证明文件均要求提供复印件，并且加盖投标方公章。

（三）招标方如果对投标方的技术实力有异议，可要求投标方提供原件证明或对投标方的技术实力进行现场考察，如不满足报名条件，可直接废标。

（四）投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标方案，以确保投标对招标文件做出实质性响应。

（五）投标方须确保提供的所有投标材料的真实性，如有弄虚作假、徇私舞弊，一经查实，将直接列入深航供应商黑名单, 由此给招标方造成的经济损失,由投标方负责全额赔偿。

（六）如招标方对所有投标方的报价有重大异议或投标方低于三家时，招标方有权决定重新招标。如果投标方投标报价及产品均不能满足招标方的标底，招标方有权拒绝全部投标，重新组织招标。

（七）招标结束后，投标文件正本将由招标方保留作存档用。

（八）招标期间，招标项目发生重大变化时，招标方保留最终解释权。

（九）投标方提供的产品或服务必须符合国家产品或服务质量相关标准。

# 四、投标文件编制要求

（一）投标文件应包括资格证明文件（附件二放于资格证明文件首页）和投标书。投标书须按照以下目录顺序进行制作：

1、投标方承诺书

2、报价表前言

3、投标价格明细表

4、投标方编写的项目实施方案

5、项目实施团队情况介绍

6、项目售后服务

7、投标方认为需要提供的其它说明和资料

（二）投标方应将投标文件装订成册。

（三）投标方编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。

（四）投标文件须包含目录以及页码，同时单独提供综合评分表中各评分维度位于投标文件中的位置说明。

（五）投标方对所投标物资只能提出一个不变价格，招标方不接受任何选择价。

（六）投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。

（七）投标方对项目实施、技术培训、质量保证措施及售后服务等给招标方提供的优惠条件，应在投标书中说明。

（八）投标文件封装要求：资格证明材料单独密封，只需两份；投标书必须一式五份（正本一份，副本四份）装袋密封。并在文件袋上注明“深航2018年低端存储扩容项目投标书”字样，封口处加盖公司公章，并提供电子版标书。

（九）有下列情况之一的，其投标文件无效（即废标）

1、投标文件未按规定密封的；

2、资格证明文件未单独提供的；

3、投标文件未盖公司公章；

4、投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

5、投标方法定代表人或指定代表人未参加招标会议（以法定代表人授权书为准），或参加会议但无证件或授权书的；

6、投标方项目经理没有参加开标会议。

# 五、投标报价要求

（一）无论投标过程中的做法和结果如何，投标方应自行承担所有与参加投标有关的费用，招标方在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

（二）投标报价应包含本项目建设可能需要的所有的成本，提供发票为“增值税专用发票”，必须注明增值税税点、税金及不含税金额。

（三）投标方应按项目实施功能模块分别填写投标价格表，应将所有涉及到的项目建设相关成本列出。

（四）投标报价在招标过程中不得修改，以投标书中原始报价为准。

# 六、招标与评标须知

（一）开标过程中，评委小组就投标方投标文件进行审查、评估，必要时评委可对投标文件相关内容进行质询，投标方授权代表须在现场负责解答相关事宜。

（二）评标过程中对各投标方现场讲标人要求如下：

1、项目经理和技术负责人为同一人或只有项目经理的，讲标人必须是本项目的项目经理；

2、项目配置技术负责人的，技术负责人负责技术部分现场讲标；

3、非投标方单位人员不得进入评标现场。

（三）投标方不得向评委询问评标情况，不得影响评标。

（四）评标方式：

本项目采取资格后审，不满足项目报名条件的投标视为无效投标。

评标工作由深圳航空有限责任公司组织的专家评标小组独立进行。评标小组将遵照评标标准及原则，公平、公正地对待所有投标方。

本项目采用最低价中标。

（五）评标结果将在相关网站公示。

# 七、招标纪律

（一）投标方应按招标文件的要求自主编制投标文件，不得串通投标。

（二）各投标方之间应相互尊重，整个招标过程中不得互相排挤以影响公平竞争。

（三）在发标至宣布中标的过程中，投标方不得以任何方式私自与评标小组成员接触，一经发现将取消其投标资格。

（四）只有合同原件和复印件都经过评标专家审核无误后，投标方提供的复印件才能够作为有效的报名及加分依据。

# 八、中标与合同签订

（一）招标方在公示中标结果三个工作日后向中标方发出《中标通知书》。

（二）中标方需在招标方指定日期内持有关证件与招标方签订采购合同。

（三）如中标方在规定时间内拒绝签合同，招标方可从候选中标单位中重新选定供货商，并签订合同。

第二部分 项目招标需求

# 一、项目背景

公司2016年购入1台NAS存储Isilon X210，位于东区数据中心，用于数据库逻辑备份和各应用系统文件存储，当前剩余无法满足信息系统建设未来2-3年NAS存储容量要求。

2018年信息中心拟对东区数据中心低端NAS存储Isilon X210进行扩容，以满足各类信息系统对NAS存储的容量和性能的需求。

# 二、项目内容

本项目建设内容包括：

1、对东区数据中心NAS存储Isilon X210扩容2个存储节点，每个节点： Genuine Intel 处理器2.39GHz，48G 内存，12块*3.5寸盘7200转速 HDD、单盘容量3TB。每个存储节点可用容量32TB，2个节点总可用容量共64TB，并进行在线扩容。

2、详细配置见附件八：《深航2018年低端存储扩容项目技术需求书》

# 三、项目时间要求及工程实施地点

项目工期要求：自（□合同签订后、发布开工令后），中标方须在30（□日历日、工作日）内，完成供货、实施和初步验收。

施工地点：深圳宝安国际机场深航基地东区数据中心。

# 四、项目建设（验收）标准及相关要求

4.1一般标准和技术规范

4.1.1本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

4.2招标方约定相关建设及验收标准

4.2.1本项目建设及验收参考如下标准并按最新版本执行，使用的标准和规范应遵循国家和当地政府机关及部门颁布的，包括但不限于以下所列的规范、标准及要求：

《计算机网络及其节点命名规则与IP地址分配方式》（Q/HS 5002-2002）

《民用建筑通信管理标准》（EIA/TIA-428）

《信息技术互连国际标准》（ISO IEC 11801-A1-2008）

4.2.2本项目按上述标准和规范要求执行验收，验收标准为合格。

# 五、投标注意事项

5.1为保证技术可靠性和招标公平性，投标书应严格按照招标文件中的设备清单规格要求及技术需求文档产品性能指标要求进行报价。

5.2除辅材外，其他所有的材料和设备类空白处均须明确品牌、型号及原厂免费保修时间。

5.3为了保障所投产品为原厂正品，并且满足招标单位关于相关设备的售后服务要求，要求本项目约定的主材在合同签订之前中标方必须向招标方提供原厂开具的原厂售后服务承诺函，否则不被授予合同。承诺函内容格式由原厂自行约定，包含但不限于如下信息：

5.3.1招标方名称；

5.3.2项目名称；

5.3.3产品原厂证明文字准确描述、所投本项目所有产品（含配件、模块、板卡、及其他所有的所投产品）数量及型号；

5.3.4原厂所提供的服务等级及服务内容详细描述；

5.3.5质保服务时间从本项目验收合格之日起算。

5.4所有的主材要求在主材进场至实施期间提供出厂证明文件和出厂清单，辅材可同深航项目经理协商出具相关原厂证明文件或途径。

5.5本项目中标方□需按合同金额的（□2%，□1.5%，□1%）作为总分包配合费交给总包，总分包配合费不含水电费（水电费按实际用量计算费用交给总包）和施工安全押金（100万以下的弱电智能化项目押金金额总计不得超过5000元，100万及以上的弱电智能化项目押金金额总计不得超过10000元）。无需向总包交纳总分包配合费。

5.6本项目建设中所涉及的且未体现在投标报价表中的工程必需材料和辅材，由中标方免费提供与实施，所产生的一切费用由中标方承担。

5.7本项目建设中所涉及的虽已体现在投标报价表中但数量不足或型号不符的工程必需材料和辅材，由中标方免费提供与实施，所产生的一切费用由中标方承担。

5.8本项目建设中所涉及的布线和理线工作（含机房和配线间网络机柜、配线架的布线和理线工作）的一切费用由中标方承担，中标方须自行安排专业的布线工程师或委托招标方认可的专业布线承包商完成相关的布线和理线工作，需达到招标方相关的标准。

5.9本项目涉及的硬件设备及软件均要求支持IPV6，支持双栈改造。

# 六、售后服务要求

6.1对本项目所投产品原厂售后服务的相关要求：

6.1.1关于本项目招标的设备及相关材料所要求的原厂提供的售后服务相关要求详见附件七：《深航弱电智能化建设项目主材免费维保服务标准及要求》。

6.2对投标方售后服务的相关要求：

6.2.1自项目初验合格之日起，投标方负责对本招标文件所列设备及相关材料提供免费保修服务。所有保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派员到招标方使用现场维护。由此产生的一切费用均由投标方承担。保修期内，中标方必须根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，并不收取任何额外费用。投标方为本项目提供的具体保修内容和范围必须与材料及设备厂商提供的保修内容和范围完全一致。

6.2.2投标方提供的所有产品必须保证为全新的原装正品，所有设备的最终用户必须为深圳航空有限责任公司。以原厂证明文件为准。本项目要求由EMC原厂工程师进行现场实施。

6.2.3若因不可抗力或因招标方违规操作导致设备损坏，投标方则提供有偿维修。其他情况投标方或设备厂家均须提供设备的免费维修或设备及材料的免费更换。在保修期内，用户更换有故障的在保修范围内的部件时，无须另外支付任何费用，一切由原厂负责，并由投标方协同原厂工程师提供现场更换服务。

6.2.4 在项目终验后，除了本招标文件中约定的主材由原厂提供三年免费原厂保修服务外，投标方还需向招标方提供其他设备和配件的三年免费维保服务、售后技术支持、7×24小时电话支持等服务及投标方自有优质的售后技术支持服务或为招标方定制的在投标文件中承诺的特定服务。投标方自有优质的售后技术支持服务或为招标方定制的在投标文件中承诺的特定服务应提供原厂2小时到现场、3年免费现场技术维护。

6.2.5免费维保期间，投标方须定期（每三个月）对合同内约定的主材及设备进行预防性检测。初验合格试运行至终验期间，投标方应开通24小时热线电话接受招标方的电话技术咨询和故障申告，同时协助招标方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。免费维保期间，投标方为招标方免费提供电话、邮件、远程服务、现场维护等多种方式的技术支持，同时免费提供软件升级与维护。同时投标方将根据招标方的需求和出现的问题免费提供现场维护服务，问题解决后24小时内，投标方应向招标方提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

6.2.6投标方应提供部分重要核心设备的备品和备件。当项目建设过程中或设备维保期间内有故障的设备被送修、更换时，投标方应在12小时内提供能实现相应功能的设备暂时替用，以保证本系统快速恢复使用。

6.2.7支持维护响应：投标方承诺电话支持响应时间7*24小时，远程接入小于20分钟，一般情况上门服务响应时间小于2小时；在遇系统崩溃等灾难需重建系统时，投标方提供系统平台重建服务与系统重建现场指导。

6.2.8验收合格3年后，免费维护期结束，招标方仍须投标方提供相应的维护服务，须另行签署付费的维保服务合同。如招标方同投标单位续签维保合同，合同有效期限为一年，但招标方可以依据价格及服务满意度按照年度书面通知投标单位单方面终止合同。

6.2.9 投标方需按照附件九《深航2018年低端存储扩容项目维保设备清单》在投标文件中提交免费维护期结束后续签维保合同的维保价格，该价格至少包含清单内所有设备的原厂服务，合同签订之前需提供原厂相关售后证明文件。

# 七、项目实施团队需求

7.1投标方为本项目配置的建设团队成员必须包括项目经理、技术负责人、维护工程师团队。

7.2投标方为本项目配置的项目经理、技术负责人不能为同一人。

7.3投标方人员的进场时间由招标方项目经理根据项目实际需求签发开工令，项目建设工期以招标方项目经理发布开工令次日起计算。

7.4招标文件中约定的投标方为本项目配置的建设团队核心成员必须全程参与整个项目实施。投标方应保证参与人员的稳定性，项目进行过程中未经招标方书面同意不得更换项目经理及技术负责人，要求参与投标的项目经理及技术负责人必须为本项目实施的项目经理及技术负责人，项目规定的项目经理及技术负责人在深航项目实施期间（主材进场至项目初验合格）的出勤率不低于招标方考勤要求（投标方项目经理在施工现场或招标方办公场地的出勤日不低于整个工程实际实施工期中工作日总数的60%，技术负责人出勤日不低于整个工程实际实施工期中工作日总数的40%），招标方负责考勤。

7.5投标方项目建设团队成员必须持证上岗。

# 八、合同方式

本项目采取固定总价合同的方式完成项目设计与项目建设所需要的全部建设内容。

固定总价合同的价格计算是以图纸、技术需求说明书、相关招标文件的答疑及招标文件为基础，承发包双方就施工项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。除合同文件和招标文件另有约定外，投标方在投标报价中如有错漏，并且没有在投标文件差异表中体现，则视为投标方在投标报价时项目单价已综合考虑，构成合同价款项目的单价不作调整；工程验收结算时，按合同价款项目的报价结算。

第三部分 部分合同条款

# 合同类型及合同文件组成

1.1 合同类型

本项目合同约定为固定总价合同。本合同约定投标方投标价格即为合同价格，合同价格计算依据为以招标方在招标过程中提供的图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，要求和条件清楚前提下独立完成的合理价格，并且包含投标方在投标文件中差异表上没有体现的所有隐含的工程（或材料）费用。本合同总价一次包死，固定不变，即不因为环境（含材料价格和施工作业提交等因素）的变化和工程量增减的变化而影响合同价格。招标方书面提出变更设计和增减工程量可以调整合同价款除外，材料调整和施工相关费用的调整依据为合同清单。

1.2 合同文件解释依据及优先顺序

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)合同本身及相关协议书；

(2)招标文件及招标答疑；

(3)中标通知书；

(4)投标文件；

(5)标准、规范及有关技术文件；

(6)图纸；

(7)工程量清单；

(8)双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

(9)招标方和(或)工程师有关通知及工程会议纪要；工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

1.3 合同歧义与争议

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，由招标方项目经理作出解释。如投标方不同意招标方项目经理的解释时，按后文关于合同争议的约定处理。

1.4合同适用法律、法规

投标方在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应当遵守国家、广东省、深圳市及有关部门颁布的法律、法规、规章及规范性文件，包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建设和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《深圳经济特区建设工程质量条例》、《深圳市建设现场文明施工管理办法》、《关于进一步加强建设工地土石方运输管理的紧急通知》、《深圳市员工工资支付条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及招标方制定的有关工程建设管理方面的规章、制度。

1.5 适用标准、规范

1.5.1国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：依据设计施工图纸和技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行国家、行业及工程所在地的一切有关工程的标准、规范、规程、验收标准等相关规定的要求。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范不一致时，以要求严格者为准。

招标方提供选用标准、规范的时间：以最新发布的各级政府及行业相关标准、规范为准，具体由投标方自备，招标方不提供。

1.5.2国内没有相应标准、规范时的约定(可另附)：按设计单位确定的相应标准、规范执行或由招标方根据设计文件要求指定相应标准、规范。

1.6 图纸

1.6.1招标方向投标方提供图纸套数：施工图及相关技术资料1套，同时提供图纸电子版给投标方。

招标方向投标方提供图纸日期：进场施工前。投标方应在施工现场存放用于施工的图纸、标准/规范、技术要求以及工程开工后签发的所有工程变更指令和附加图纸供工程师、招标方或其授权人士随时查阅。

1.6.2招标方对工程的保密要求和保密期限：

投标方对从招标方处获得的工程信息或资料负有永久保密义务，未经招标方书面许可，投标方不得擅自向任何第三方传播，也不得用作本工程之外的任何其他用途，有关保密费用由投标方承担。

详细的保密条款待招标方同中标单位签订相关保密协议。

1.7其他

投标方保证本项目中所使用的所有软件没有侵犯任何第三方的版权或其它合法权益。否则，引起的版权纠纷由投标方负责。

系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标方承担所有责任及费用。

# 建设团队、通知方式及责任约定

2.1项目经理及项目建设团队核心成员约定

2.1.1本合同约定投标方的项目经理为XXX，联系方式：XXXX，电子邮箱：XXXX

□技术负责人：XXX，联系方式：XXX，电子邮箱：XXXX

□其他人员：XXX，联系方式：XXX

2.1.2本合同约定招标方的项目经理为XXX，联系方式：XXXX

2.2通知方式

2.2.1投标方的地址：XXXX；邮编：XXX

2.2.2招标方的地址：深圳市宝安区航站四路深航基地；邮编：518128

2.3送达确认形式

如一方拒绝签收另一方通知，另一方以邮政快件（EMS）方式将通知送至上述通知方式中指定的地址的合同签订人，视为送达。

2.4 责任

项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位招标方将按照下列方式对投标方进行处罚：

（1）、项目经理与投标文件承诺不一致：招标方有权取消中标人资格，已签订工程承包合同的，招标方有权终止合同。

（2）、在实施过程中，投标方项目经理需按照双方约定的时间（如果没有另行约定即为开工令提交时间）及时到位，每延期一天向招标方支付违约金为人民币1000元/人次/天，连续延期超过15天不到位，招标方有权终止合同。

（3）、投标方项目经理在合同约定的工期内（开工令下达次日至合同验收工作日）在施工现场或招标方办公场地的出勤日不低于整个工程实际实施工期中工作日总数的60%，技术负责人出勤日不低于整个工程实际实施工期中工作日总数的40%，经过招标方书面批准请假除外，但请假日期不抵扣合同约定的出勤日。如出勤率不达标，则在项目终验结算时，按考勤管理办法予以处罚。缺勤一天按500元/人次/天进行处罚。累计缺勤天数超过工期的20%，将直接处罚合同金额的1%。该罚金在项目终验时结算抵扣。

# 项目管理与责任约定

3.1 施工组织

中标方须在施工合同签订后7个日历天内提交施工计划。施工计划应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，投标方必须按进度计划组织施工，接受招标方项目经理的检查和监督。因投标方的原因导致实际进度与进度计划不符，投标方无权就改进措施提出追加合同价款。

投标方向招标方提交的施工进度表，不免除投标方根据合同须承担的责任和义务。

招标方项目经理确认的时间：自收到施工计划后3个工作日内，予以确认或提出修改意见。

投标方根据工程师的合理意见提交修改后的施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：

自收到招标方审核意见3个工作日内，提交修改后的施工计划。

3.2 争议

本合同及执行本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决，如果协商不能解决，则因本合同引起的或与本合同有关的任何争议一方当事人不愿调解或调解不成的，应采用下列方式解决争议：向招标方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 服务要求

投标方应保证按照表述技术文件描述向招标方提供相应服务。投标方不得将本合同或其中任何部分转让、分包或转包给其他单位或个人。

# 项目工期约定

根据投标方在投标文件中承诺的工期进行约定，具体的工期为自（□合同签订后、发布开工令后），中标方须在30个（□日历日、工作日）内，完成供货、实施和初步验收。

# 合同价款支付、调整及结算说明

6.1合同价款支付方式：

一、合同生效后，支付预付款前，投标方需提供预付款申请材料给招标方，招标方在收到投标方提供的全部预付款申请材料后，在15个工作日内支付合同总金额的30%的预付款。

预付款申请材料应包含以下：

- 合同首页、合同盖章页、付款金额及支付方式的复印件；

- 发票（可以一次性开具）；

（3）公司名称、开户行名称、开户行有效账号；

二、本项目招标文件所定义的主材全部进场验收合格后，并完成实施后，投标方应向招标方提出工程款申请，招标方审批通过后15个工作日内支付合同总金额的65%的工程款。

工程款申请资料应包含以下：

（1）合同首页、合同盖章页、付款金额及支付方式的复印件；

（2）发票（预付款发票和设备到货验收款合并一次性开具）；

（3）公司名称、开户行名称、开户行有效账号；

（4）项目主材进场验收合格报告文件。其中，主材进场验收合格文件包括但不限于以下证明文件：

A、主材原厂证明文件

B、主材进场数量清单证明文件

C、主材到货设备外包及设备整体完整无损的证明文件

D、产品测试报告、产品合格证以及最终用户等资料证明

E、设备到货验收单

F、实施完成，正常运行30天后

三、项目终验合格后满一年，投标方应向招标方提出支付项目尾款申请，除合同另有规定外，招标方在收到投标方付款申请后15个工作日内向投标方支付合同剩余结算余款，即合同总金额的5%的尾款。

工程款申请资料应包含以下：

（1）合同首页、合同盖章页、付款金额及支付方式的复印件；

（2）发票（如一次性开具，可以不提供）；

（3）公司名称、开户行名称、开户行有效账号；

（4）项目终验合格报告文件。

6.2 结算说明

6.2.1招标方不支付未付款额的利息。

6.2.2项目变更增加和减少的费用，以项目变更单内容为准，在终验款支付环节一并支付。

6.2.3本工程的措施费、规费等按中标合同价包干，结算时不再调整。投标方在投标报价时应充分考虑为完成本工程应包括的全部项目及风险，综合单价中应包括招标文件及合同条件明示和隐含的一切风险费用。

# 投标行为诚信要求

由于本项目采取资格后审的方式进行招投标活动，如招标方在后期实施过程中经查验发现投标方在资质及合同案例方面存在弄虚作假行为，并经查证属实，招标方有权终止合同，由此给招标方造成的经济损失,由投标方负责全额赔偿。

第四部分 附件

附件一：

# 投标方承诺书

致：深圳航空有限责任公司

很荣幸能参与本项目的招标

我代表    （投标方名称）  作为贵公司   年度     项目的投标方，在此作如下承诺：

（一）完全理解和接受招标文件的所有规定和要求。

（二）若中标，我方将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同中物资质量问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。

（三）在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

（四）若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

（五）不得将招标相关信息泄露给第三方，否则应承担相应违约责任并赔偿由此造成的损失。此项保密义务在协议终止后仍然有效。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件二：

# 投标方关于资格的声明函

致：深圳航空有限责任公司

我公司愿意针对本项目进行投标。投标文件中所有关于投标方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的、完整的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件三：

# 报价表前言

（一）综述 （根据投标标的不同，可进行适当修改）

根据招标格式、技术规范、技术资料、图纸填写报价表。

报价表中设定的每项和填入的报价，除非合同中另有规定，都将被认为覆盖了投标方为执行合同所需的所有成本和费用。投标时，投标方需要在报价清单后单独说明维保费用明细清单（详见附件九）。此维保费用指免费维护期结束后，如招标方仍须投标方提供相应的维护服务，须另行签署付费的服务合同。

就合同中描述的但在报价表中没有相应明确列出的项目和成本将不予支付，并且被认为已包含在报价表的其他价格之中。

如果投标方对每项的范围不清楚或不确定，投标方应根据招标文件的投标方须知在投递投标文件之前寻求澄清。

（二）货币

无论所需的货币是人民币或外国货币，报价表中价格应报人民币，公开价格除外。

（三）表格的完成

报价数据应清晰易见。

（四）错误

如果报价表中各栏单价与总价不一致，应以单价为准，总价应予以纠正。

如果数字与文字报价有出入，应以文字报价为准。

（五）空白项目

投标方应对报价表中每项进行报价，并且没有报价的项目应填写“包括”字样。 报价表的投标总价应在投标格式的条款中提供。投标方在报价部分的任何项目中没有填入价格或者“包括”的文字应被认为没有并且已经包含在总价之中。

（六）提交项目的支付

关于投标方提交规定的设计和其他有关提交物品以及履行技术规范中描述的义务的支付项目已包含在报价表中。要求投标方提交的工作项目，但在报价表中没有描述，应被认为包含在已描述的项目之中并且不再另行或追加支付。

（七） 其他资料和明细价格

为了支付或分期支付、变更评定、索赔评估以及其他此类目的的任何合理要求，投标方应当提供给招标方报价表中的任何分项价格或总包价的明细价格。

（八）一致性确认

我们确认是根据上述要求完成报价表。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件四：

# 投标报价表格式

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 原厂保修期 | 材料设备综合单价 （人民币） | 小计 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 （不含税） | 施工费 （不含税） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上材料设备合计（不含税） |  |
| 税金（16%增值税专用发票） |  |
| 发票种类（16%增值税专用发票） |  |
| 总价（含税金、施工费、培训费、售后服务费等） |  |

注：（1） 所有价格均用人民币（RMB）表示。

- 如果单价与总价不符时，则以单价为准。

- 设备名称以招标一览表为参考。

- 报价应按报价表前言规定进行。

- 税金、发票种类为必填项。

- 包含的外购第三方产品须在表格中列明。

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件五：

# 差异表

| 序号 | 投标文件 条目 | 投标文件 要求 | 投标文件 条目 | 投标文件中 相应内容 | 差异理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

被授权人（签字）：

公司公章：

日期：

附件六：

# 法人代表授权书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《深圳航空有限责任公司            项目》投标文件的投标及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

见证人签字：

公司公章：

附件七：

深航弱电智能化建设项目主材免费维保服务标准及要求

| 序号 | 服务器及存储 | 服务标准 | 投标方服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心系统小型机（含一体机） | 原厂免费三年7*24小时, 服务人员4小时到现场，备件4小时到现场，设备免费全保 ； | 7*24三年免费售后支持服务 |
| 2 | 非核心系统小型机（含一体机） | 原厂免费三年7*24小时, 服务人员4小时到现场，备件4小时到现场，设备免费全保 ； | 7*24三年免费售后支持服务 |
| 3 | PC服务器 | 标准服务 | 7*24三年免费售后支持服务 |
| 4 | IP、SAN存储（核心业务系统使用） | 原厂免费三年7*24小时, 服务人员4小时到现场，备件4小时到现场，设备免费全保 ； | 7*24三年免费售后支持服务 |
| 5 | IP、SAN存储（非核心业务系统使用） | 原厂免费三年7*24小时, 服务人员4小时到现场，备件4小时到现场，设备免费全保 ； | 7*24三年免费售后支持服务 |

附件八：

深航2018年低端存储扩容项目技术需求书

现有配置：

| 描述 | 数量 | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| X210-36T/48G/2*10GE 2*1GE | 3 | X210-36TB节点 |
| 48GB RAM(NEXT GEN) | 3 | 48G内存 |
| 10GBE DUAL-PORT SFP WITHOUT OPTICS | 3 | 一个双口万兆网卡、光纤接口，不包含SFP模块 |
| 36TB HDD/3.5IN | 3 | 36TB硬盘驱动器(12*3TB 7200转HDD 3.5英寸） |
| 2 SFP+ OPTICS KIT -10GBE | 3 | 2个10GBE SFP模块 |
| PWRCRD,2,CCC GB2099-C13,220V CHINA | 5 | 电源线 |
| CABLE,IB QDR,QSFP-QSFP,3M | 6 | 3米 QSFP-QSFP Infinband QDR连接线 |
| MELLANOX 8 PORT QDR SWITCH | 2 | MELLANOX 8口 QDR交换机 |
| ENTERPRISE-SMARTQUOTAS(TIER3)=ID | 3 | SMARTQUOTAS软件许可（TIER3级别） |
| ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 | 软件保修服务 |
| INSIGHTIQ FOR ONEFS=ID | 3 | INSIGHTIQ软件许可 |
| ENHANCED SOFTWARE SUPPORT | 1 | 软件保修服务 |
| ISILON BASE IMPLEMENTATION | 1 | 基本安装实施服务 |
| ISILON 2U INSTALLATION BASE | 1 | 安装实施服务 |
| ZERO DOLLAR ESRS INSTALL | 1 | ESRS安装服务 |

本次扩容配置：

| SYSTEM | ISILON X210 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| X210-SATA-011 | X210-36T/48G/2X10GE 2X1GE | 2 |
| 611-0010 | 36TB HDD/3.5IN | 2 |
| 613-0008 | 10GBE DUAL-PORT SFP WITHOUT OPTICS | 2 |
| 612-0028 | 48GB RAM (NEXT GEN) | 2 |
| 851-0099 | 2 SFP+ OPTICS KIT - 10GBE | 2 |
| 800-0011 | PWRCRD,2,CCC GB2099-C13,220V CHINA | 2 |
| 851-0209 | CABLE, IB QDR, QSFP-QSFP, 3M | 4 |
| M-PSM-HW-I-001 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE | 1 |
| SYSTEM | ISILON SW |  |
| 200-0262-CF | ENTERPRISE-SMARTCONN ADV TIER 3 GEN5=ID | 2 |
| M-PS-SW-I-001 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| 200-0265-CF | ENTERPRISE-SMARTQUOTAS TIER 3 GEN5 =ID | 2 |
| M-PS-SW-I-001 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 1 |
| 200-0404-CF | INSIGHTIQ FOR ONEFS GEN5 =ID | 2 |
| M-PS-SW-I-001 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 1 |